## Slide 1: 摩尔气体常数的测定
2010.10 ~ 2010.12

## Slide 2: 实验3 摩尔气体常数的测定
实验目的
实验原理
实验步骤
数据记录与处理
思考题

## Slide 3
一、实验目的
1.了解一种测定气体常数的方法及操作
2.掌握理想气体状态方程和分压定律的应用
3. 学习气压计的使用、气体体积的测量，进一步练习分析天平的使用。

## Slide 4
二、实验原理
理想气体状态方程通常写成
pV = n RT
式中，R为摩尔气体常数（J·mol1·K1），p为气体的压强（Pa）、V为气体的体积（L）、T为温度（K）和n为气体的物质的量（mol）；，m为气体的质量（g），M为气体的摩尔质量（g·mol1）。
因此，只要测出一定T下给定气体n的V，p，查出M，便可求出R的数值。

## Slide 5
Mg + H2SO4 === H2↑ + MgSO4
由于收集的氢气中混有水蒸汽。氢气分压由分压定律可求，

## Slide 6
在实验温度下，水的饱和蒸汽压（）可在附录七中查出，T、p直接通过温度计和气压计读取。
再将所测得各项数据代入以下公式即可：

## Slide 7
三、实验步骤
1．镁条处理
取约0.03~0.04 g镁条，用砂纸擦掉表面氧化膜，用水漂洗干净，再用乙醇漂洗，晾干。
2. 称量镁条
用分析天平准确称出3份已经擦掉表面氧化膜的镁条，每份重约0.03 g为宜（精确至0.0001 g）。

## Slide 8
3. 安装仪器
按图3-1安装好仪器装置，先不接反应管，从漏斗加水，使量气管、胶管充满水，量气管水位略低于“0”刻度。上下移动漏斗，以赶尽附在量气管和胶管内壁的气泡。然后将反应管接好。
图3-1 测定气体常数的装置
1-量气管；2-漏斗；3-试管；4-镁条

## Slide 9
4. 检查系统
检查系统的气密性：将漏斗向上或向下移动一段距离后停下，若开始时漏斗水面有变化而后维持不变（观察3~5min），即表明系统不漏气。如果漏斗内的水面不断下降，说明与外界相通，即系统漏气，应检查接口是否严密，直至不漏气为止，即：抬高（或下移）液面调节器量气管内液面不变。

## Slide 10
5. 测量氢气体积
取下试管，调整漏斗的高度，使量气管中水面略低于“0”刻度。用量筒取3 mol·L-1的H2SO4 约3 mL，倒入试管中。将镁条沾少量水后贴在没沾酸的试管内壁的上部，将试管安装好。检验气密性。
移动漏斗使漏斗中液面和量气管液面在同一水平面位置，记录液面位置（V1）左手将试管底部略微抬高，使镁条进入酸中。右手拿着漏斗随同量气管水面下降，保持量气管中水面与漏斗中水面在同一水平面位置，量气管受的压力和外界大气压相同。

## Slide 11
反应结束后，保持漏斗液面和量气管液面处在同一水平面上。待反应管冷却至室温，过一段时间记下量气管液面高度，过l~2 min再记录液面位置，直至两次读数一致记为V2，即表面馆内气体温度与室温相同。记下室温和大气压数据。
取下反应管，更换镁条重复实验二次，如实验结果误差较大，经指导教师同意可再重复实验一次。

## Slide 12
四、数据记录及处理
表3-1 实验数据记录 室温 ℃ 大气压 Pa
序号 | 1 | 2 | 3
镁条的质量/g |  |  | 
反应前量气管中水面读数 V1/mL |  |  | 
反应后量气管中水面读数 V2/mL |  |  | 
注：量气管读数精确至0.01mL

## Slide 13
表3-2 实验结果
序号 | 1 | 2 | 3
氢气体积/L |  |  | 
室温时水的饱和蒸汽压/Pa |  |  | 
氢气分压/Pa |  |  | 
氢气的物质的量/mol |  |  | 
摩尔气体常数R/ J·mol-1·K-1 |  |  | 
/ J·mol-1·K-1 |  |  | 
相对误差/% |  |  | 

## Slide 14
五、思考题
1．如何检测本实验体系是否漏气？其根据是什么？
2.读取量气管内气体体积时，为何要使量气管和液面调节管中的液面保持同一水平面？
3下列现象对实验结果有无影响？为什么？
没有擦净镁条上的氧化膜；
没有赶净量气管中的气泡；
量气管压入漏斗的水过多而溢出；
测定气体常数的装置漏气。

## Slide 15
【注意事项】
ⅰ．关键问题是：镁条氧化膜要除净，镁条的质量称量要准，插入镁条前避免H2SO4与H2O的混合 ？
ⅱ．镁条质量控制在0.030~0.040 g间，太重，产生气体过多，以免量筒装不了；太少，则产生H2量少，误差大。
ⅲ．摩尔气体常数R的单位换算关系： 1 J·mol1·K1 = 1 kPa·dm3·mol1·K1。
ⅳ．反应停止，反应管冷却到室温后，记下量气管液面高度。

## Slide 16: 结束